Отопитель ОФ-1

# Этикетка ОФ-1.000.00.00.ЭТ

1. Наименование и назначение изделия.

1.1. Отопитель ОФ-1 предназначен для отопления герметизированных кабин и салонов автобусов,  автотракторной и дорожно-строительной техники, а также обогрева лобовых стекол транспортных средств. Отопитель представляет собой теплообменный аппарат, осуществляющий передачу тепла от жидкого теплоносителя системы охлаждения двигателя наружному воздуху или рециркуляционному воздуху салона. В качестве теплоносителя используется «Тосол».

2. Основные технические характеристики.

2.1. Питание отопителя – постоянный ток напряжением 24В или 12В.

2.2. Потребляемая мощность не более 350 Вт.

2.3. Тепловой поток (теплопроизводительность) отопителя  не менее 12000 Вт при:

-температуре теплоносителя 363 (К (90(С),

-расходе теплоносителя 15 л/мин,

-температуре воздуха на входе в отопитель 263(К (минус 10(С).

3. Комплект поставки.

3.1.  Отопитель ОФ-1  – 1 шт.

  - Этикетка ОФ-1.000.00.00.ЭТ – 1 шт.

  - Колодка гнездовая 02-6,3-04 – 1 шт.

4. Свидетельство о приемке.

Отопитель ОФ-1-У2-          		ТУ 3.118.0-11

Заводской номер_______________________

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ______201  г.

М.П.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку

5. Требования к монтажу и эксплуатации отопителя.

5.1.Установите и надежно закрепите отопитель в выбранном для эксплуатации месте.

5.2. Обеспечьте надежное соединение шлангов системы охлаждения двигателя с коллекторами отопителя.

5.3. Электромонтаж отопителя осуществляйте в соответствии со схемой электрической соединений.

5.4. Схема электрическая соединений.

5.5.Внимание: при эксплуатации отопителя необходимо один-два раза в неделю следить за чистотой съемного фильтра, который следует очищать по мере его загрязнения.

М – электродвигатель

R – блок резисторов

П – переключатель (с изделием не поставляется)

X1 – колодка штыревая /гнездовая 02-6,3-04

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Изготовитель  гарантирует  соответствие  отопителя  ОФ-1 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации отопителя 18 месяцев при пробеге автомобиля не более 60 000км или наработке не более 800 часов работы автотракторной техники.

ООО «Муромский завод климатического оборудования»

Отдел сбыта: т/ф. (49234) 4-84-39

E-mail: mzko@mail.ru